# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 0101300039913000003-П2 от 8.05.2013 г., заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Мечетлинский район;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Мечетлинский район Могильниковым И.П.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Алегазовский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Мечетлинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Мечетлинского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

Цифровая картографическая основа (ЦКО)  населенных пунктов Алегазовского сельсовета Мечетлинского района Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология  2000» в 2012 году.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2033 год.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# ГЛАВА I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕГАЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Алегазовский сельсовет расположена в восточной части административного района. С севера территория граничит с Большеокинским сельским поселением; с запада и юга Дуванским районом; с востока Большеустьикинским сельским поселением; с юго-востока Лемез-Тамакским сельским поселением.

1.1.Климат

Климат Мечетлинского района резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции «Дуван», Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 	 – 390С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 390С,

обеспеченностью 0,92:	 – 360С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94:		            – 210С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха: 		 – 500С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность (сут), суточной и средней температуры воздуха периода,   0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 169;

≤ 8° С – 228;

≤ 10° С – 227.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 95 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Дуван | 11/12 | 5/6 | 2/7 | 6/8 | 30/23 | 27/20 | 16/20 | 2/5 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Дуван | 3,5 | 4,3 | 5,6 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |

12. Средняя  скорость  ветра  за  три  наиболее  холодных  месяца  составляет 3,1 м/сек.

Климатические параметры теплого периода года.

1. Барометрическое давление – 976,2 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:		 +27,6;

обеспеченностью 0,98: 		 +24,8;

обеспеченностью 0,96: 		 +23,0;

обеспеченностью 0,95: 		 +21,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,90 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 380 С;

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %;

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 56 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 376 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 72 миллиметра;

10. Преобладающее направление ветра за июнь – северное;

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 13 | 20 | 11 |

11. Среднее число дней с росой за год – 68.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | -15,0 | -13,7 | -7,1 | 3,0 | 10,6 | 15,8 | 17,2 | 14,8 | 9,3 | 1,6 | -6,8 | -12,1 | 1,5 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 |

Продолжительность солнечного сияния 1800 – 1850 часов.

Число дней с туманом – 20 – 50 дней, с метелью – 40-65 дней.

Продолжительность безморозного периода – 90 – 110 дней. Переход среднесуточной температуры через 0 0С – 5 – 10 апреля, 23 – 28 октября.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800 – 22000С, значение гидротермического коэффициента – 1,2 – 1,6 (агроклиматический район умеренно-теплый и влажный);

- для рекреации – продолжительность периода с температурой выше 150С – 75-90 дней, с температурой от -5 до - 150С – 80-90 дней, мощность снежного покрова 50 - 70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/с; зимой 2-4 м/с.

1.2.Рельеф

Территория Мечетлинского района находится в пределах Приайской увалисто-волнистой равнины, лежащую на высоте 200-300 м над уровнем моря. Характерной чертой такой равнины является широкой развитие карстовых образований расчлененной долиной р. Ай. Застройка находится на правом берегу р. Ай, рельеф здесь более расчлененный и усложнен меридианально вытянутыми хребетообразными водоразделами, вершинные поверхности которых имеют характер волнистых равнин, а склоны значительно расчленены сетью ложбин балок и оврагов. Междуречное пространство представлено выраженными плато и местами заболоченностями.

Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются в пределах от 240,0 до 330,0 метров.

# 2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория Мечетлинского района в геологическом отношении находится в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. В формировании геологического строения устройства поверхности района принимали участие различные по условиям и возрасту образования, породы артинского и кунгурского ярусов пермской системы, третичные, четвертичные и каменноугольные отложения. Залегание слоев моноклинальное. Основная часть территории сложена породами артинского яруса. Артинский ярус представлен свитой белокатайских конгломератов (полимиктовые конгломераты, песчаники, глинистые сланцы и т.д.) мощностью 120 - 140 м.

Третичные отложения встречаются отдельными пятнами по средним склонам рек и оврагов и частично по высоким точкам водоразделов. Мощность 3-10 метров.

Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности верхнепермских пород, на склонах долин и водоразделов. Они довольно однообразны, представлены аллювиальными и делювиальными отложениями красно-бурых суглинков, нерасчлененных песков, галечников.

Водоностность

Подземные воды характеризуются отсутствием постоянных водоносных горизонтов, что обусловлено широким развитием карста малой мощностью и водонепроницаемотью четвертичных, аллювиально-деллювиальных отложений водоразделов. Скапливается лишь верховодка в период обилия атмосферных осадков. Подмыв берегов отмечается на р. Ай, ее левых притоков (0,6-6,0 м/год) и правых притоков (0,2-2 м/год).

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения Алегазовский сельсовет характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев. Все они относятся к бассейну р. Ай с общим склоном стока воды в южном направлении.

Река Ай протекает по северо-восточной части сельского поселения в направлении с востока на север. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки - Кама (российская часть бассейна), водохозяйственный участок реки – р.Ай от истока до устья. Река Тавра протекает в направлении с севера на юг в западной части сельского поселения. Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10 км.

На территории сельского поселения Алегазовский сельсовет протекают реки и ручьи протяженностью менее 10 км: р.Тунгульда, р.Бартуковка, р.Улыкуль, р.Сабанковский лог, р. Каменный лог, р.Дуло, р. Кайбаш.

Перечень рек протяженностью более 10 км  на  территории

сельского поселения Алегазовского сельсовета

табл. № 6

| № | Наименование реки | Место впадения | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ай | р.Уфа | 549 |
| 2 | р. Мелекас | р. Ай | 53 |

# На территории сельского поселения расположены озера: Айбашкуль, Ишкуль, Улукуль, Сарыккуль.

# 4. ПОЧВА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Растительность

Проектируемая территория по характеру древесной, кустарниковой и травянистой растительности относится к северо-восточной лесостепной подзоне. Почти 90 % всей лесопокрытой площади района занимают лиственные насаждения. Основными древесными породами являются береза, осина, липа и дуб. Леса на проектируемой территории естественного происхождения. Кустарниковая растительность распространена главным образом оп склонам реки Ай и Ик, по водоразделам, по склонам балок и оврагов, представлена ивой, черемухой и рябиной.

Травянистая растительность представлена ковыльно-типчаковыми группировками, группировками дико растущих трав, таких как клевер красный, тимофеевка, лютик едкий, пырей ползучий, ежа сборная.

Рекреационные ресурсы проектируемой территории разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма.

Почвы

Район проектирования распложен в Юрюзано-Айском агропочвенном районе северо-восточной лесостепи республики Башкортостан.

В формировании почвенного покрова, состава и видов почв большую роль сыграли послетретичные образования в виде делювиальных и аллювиально-делювиальных отложений.

Основу почвенного фонда составляют почвы лесного типа (серые, темносерые, светлосерые, и серо-коричневые) и слабо оподзоленные черноземы. Почвы лесного типа разнообразны по механическому составу, характеризуются распыленно-глыбистой структурой пахотного горизонта, в пониженных элементах рельефа имеют признаки оглеения, в местах с сильным расчленением рельефа – сильно подвергаются эрозии. За последние 5 - 7 лет, по данным исследований Академии наук РБ, в почвах северо-восточного региона снизился уровень содержания гумуса, в частности в Мечетлинском районе площади почв с низким содержанием гумуса увеличились более чем на 2 тыс. га.

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Полезные ископаемые на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет представлены нерудными полезными ископаемыми.

Остаточные запасы общераспространенных полезных ископемых по месторождениям и участкам недр, учтенные государственным балансом запасов по состоянию на 01.10.2013г.

табл. № 7

| № п/п | Месторождение | Полезное ископаемое, применение | Запасы по категориям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Распределенный фонд | Нераспределенный фонд |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забаланс. | А+В+С1 | С2 | Забаланс. |
| 1 | Мелекасское | Агроруды,гажа известковая | - | - | - | 156 | - | - |
| 2 | Бартуковское | Агроруды, известняк рыхлый | - | - | - | 53 | - | - |
| 3 | Кызылбаевское | Кирпично-черепичное сырье,суглинок | - | - | - | 330 | 328 | - |
| 4 | Кызылбаевское | Кирпично-черепичное сырье,песок-отощитель | - | - | - | 227 | - | - |

Данные об объемах добычи по обоим месторождениям отсутствуют в связи с использованием добытых полезных ископаемых недропользователями в основном производстве.

ГЛАВА II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

# - регламентированное использование территории санитарно-защитных зон, водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Алегазовский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек и ручьев: р.Ай, р.Мелекас, р.Тунгульда, р.Бартуковка, р.Улыкуль, р.Сабанковский лог, р.Каменный лог, р. Дуло, р.Кайбаш; прибрежные защитные полосы; охранные зоны инженерных коммуникаций; санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет следующие:

табл. № 8

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ай | 549 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Мелекас | 53 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | Реки, ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м – для ВЛ до 20 кВ, 15м – для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для  обеспечения   сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения  устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается   производить   строительство  зданий  и  сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Алегазовский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)     
                                                                                                                 табл. № 9

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во ед. изм. | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) недействующая | гаражи и парки по ремонту с/х техники с.Алегазово | - | 50 м |
| 2 | Пождепо | пожаротушение с.Алегазово | 2 маш. | 50 м |
| 3 | Автомобильная - заправочная станция (АЗС) недействующая | заправка топливом транспортных средств с.Алегазово | 4 кол. | 50 м |
| 4 | Хлебопекарня | пищевая промышленность с.Алегазово | - | 100 м |
| 5 | Электроподстанция | распределение электроэнергии, в 200м юго-восточнее от с.Алегазово | - | 100 м |
| 6 | Конный двор недействующий | Животноводство с.Алегазово | - | 50 м |
| 7 | Молочно-товарная ферма (МТФ) | Животноводство В 300 м южнее, от границ с.Алегазово | 120 гол. | 300 м |
| 8 | Зерноток | зернохранилище В 200 м южнее, от границ с.Алегазово | - | 100 м |
| 9 | Котельная | производство пара и горячей воды с.Алегазово | 1 | 50 м |
| 10 | Зерноток | зернохранилище д.Буртаковка | - | 50 м |
| 11 | Ското-товарная ферма (СТФ) недействующая | Животноводство В 300 м южнее, от границ д.Буртаковка | - | 50 м |
| 12 | Склады недействующие | Складирование и хранение д.Буртаковка | - | 50 м |
| 10 | Электроподстанция | распределение электроэнергии д. Октябрьск | - | 100 м |
| 11 | Зерноток | зернохранилище д. Октябрьск | - | 50 м |
| 12 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) | гаражи и парки по ремонту с/х техники д. Октябрьск | 1маш. | 300 м |
| 13 | ГСМ | Горюче-смазочные материалы, в 100 м, юго-западнее д. Октябрьск | - | 100 м |
| 14 | Молочно-товарная ферма (МТФ) | Животноводство, южнее в 200 м, от границ д. Октябрьск | 100 гол. | 100 м |
| 15 | Пождепо недействующий | пожаротушение д. Октябрьск | 1 маш. | 50 м |
| 16 | Котельная | производство пара и горячей воды д. Октябрьск | 2 | 50 м |
| 17 | Зерноток | зернохранилище д. Мелекасово | - | 50 м |
| 18 | Котельная | производство пара и горячей воды д. Мелекасово | 1 | 50 м |
| 19 | Молочно-товарная ферма (МТФ) | Животноводство, южнее в 1 км, от границ д.Большекызылбаево | 46 гол. | 50 м |
| 20 | Зерноток | Зернохранилище в 100 м южнее от границ д.Большекызылбаево | - | 50 м |
| 21 | Склады недействующие | складирование и хранение д.Большекызылбаево | - | 50 м |
| 22 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) недействующая | гаражи и парки по ремонту с/х техники д.Бургаджино | - | 50 |
| 23 | Молочно-товарная ферма (МТФ) недействующая | Животноводство, южнее в 600 м, от границ д.Бургаджино | - | 50 |
| 24 | Крупный рогатый скот (КРС) | Животноводство, в 1 км севернее от границ д.Сосновка | 100 гол. | 100 м |
| 25 | Ското-товарная ферма (СТФ) | животноводство д. Ай | 1000 | 500 м |

В пределах поселения имеются промышленные предприятия СЗЗ 50м до 500м, а также имеются сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории санитарно-защитных

зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет имеются памятники археологии и памятники истории и культуры.

Позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» следующие:

Памятники археологии на территории

сельского поселения Алегазовский сельсовет

табл. № 10

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Датировка | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кзылбаевская I стоянка (I Кзылбаевское селище, Большекызылбаево -1, стоянка) | В 2,5 км севернее от д.Кзылбаево, на надпойменной террасе правого берега р.Ай. Республика Башкортостан, Мечетлинский район, Алегазовский сельсовет, д.Большекызылбаево. Памятник расположен в 2 км севернее мечети д.Большекызылбаево, на надпойменной террасе правого берега р.Ай. | НЛ,РЖВ | УПВС РБ №6-2/251в от12.05.92г. Кзылбаевская I стоянка РСМ БАССР от 04.12.1987 г.№ 393р I Кзылбаевское селище, неолит,ранее железо |
| 2 | II Кзылбаевское селище (Кзылбаевское II поселение, Большекызылбаево-2,поселение ) | В 2,0 км северо-западнее от д.Кзылбаево, на первой надпойменной террасе правого берега р.Ай. Республика Башкортостан, Мечетлинский район, Алегазовский сельсовет, д.Большекызылбаево. Находится в 3,3 км к юго-востоку от мечети д.Большекызылбаево, на надпойменной террасе правого берега р.Ай. | РЖВ | РСМ БАССР от 04.12.1987 г. № 393р II Кзылбаевское селище, ранее железо |
| 3 | III Кзылбаевское селище (Кзылбаевское III поселение, Большекызылбаево-3,поселение ) | На первой надпойменной террасе правого берега р.Ай, 0 на мысу, образованном оврагом и старицей р.Ай, в 1-1,5 км восточнее совр. русла реки. Республика Башкортостан, Мечетлинский район, Алегазовский сельсовет, д.Большекызылбаево. Расположено на первой надпойменной террасе правого берега р.Ай, на заселенном мысу, образованном оврагом и старицей р.Ай, в 1-1,5 км восточнее современного ее русла, в 3,5 км к северу-северо-востоку от мечети д.Большекызылбаево. | СВ | РСМ БАССР от 04.12.1987 г. № 393р III Кзылбаевское селище, средневековье |
| 4 | I Сосновское селище (Сосновское I поселение) | В 0,6-0,7 км к югу от д.Сосновка, на первой надпойменной террасе правого берега р.Ай, в 0,1 км от русла реки. Республика Башкортостан, Мечетлинский район. | ЭБ,ЭЖ | РСМ БАССР от 04.12.1987 г. № 393р I Сосновское селище, раннее железо |
| 5 | Сосновское II поселение | В 0,2 км юго-восточнее д.Сосновка, около фермы, на надпойменной террасе правого берега р.Ай, в 0,5 км от русла реки | СВ | КБАБ № 161 |
| 6 | Сосновское селище | В 2,5 км к юго-востоку от фермы д.Сосновка, на правом берегу р.Ай | - | ПАБ № 277 |
| 7 | Айское селище | На 3-окраине д.Ай, у животноводческой фермы, в обнажении левого берега р.Ай | СВ | АКБ № 1145 |
| 8 | Алегазовская стоянка | В 2,5 км к северу от с.Алегазово, У фермы, на первой надпойменной террасе правого берега р.Ай | НЛ | АКБ № 1144 |

Памятники истории и культуры на территории

сельского поселения Алегазовский сельсовет

табл. № 11

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Датировка | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мечеть | Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с.Алегазово. | Конец XIX | Выявленный |
| 2 | Мечеть | Республика Башкортостан, Мечетлинский район, д.Бургаджино | Конец XIX | Выявленный |

Памятники археологии, истории  и культуры отражены на чертежах ГП-1, тома III «Графическая документация».

ГЛАВА III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Алегазовский сельсовет расположена в восточной части административного района. С севера территория граничит с Большеокинским сельским поселением; с запада и юга Дуванским районом; с востока Большеустьикинским сельским поселением; с юго-востока Лемез-Тамакским сельским поселением.

Планировочный каркас территории сельского поселения Алегазовский сельсовет создают автомобильные дороги межмуниципального и местного значения.

По территории сельского пункта проходят автомобильные дороги межмуниципального значения: Алегазово - автомобильная дорога регионального значения Месягутово - Ачит , Метели - Тастуба, а также автомобильные дороги местного значения, соединяющие населенные пункты сельского поселения с центром сельского поселения с.Алегазово.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Алегазовский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Алегазовский сельсовет расположено 9 населенных пунктов, из которых: с.Алегазово - являются крупным; д.Октябрьск, д.Большекызылбаево, д.Мелекасово, д.Буртаковка д.Бургаджино -  являются  средними; д.Малокызылбаево, д.Ай, д. Сосновка – малыми.

Село Алегазово – административный центр сельского поселения Алегазовский сельсовет с населением 1397 человек. Село расположено в центре сельского поселения, в 12 км от районного центра с.Большеустьикинское, в 118 км от ближайшей железнодорожной станции Красноуфимск.

С восточной стороны села проходит автодорога межмуниципального значения Алегазово - автомобильная дорога регионального значения Месягутово - Ачит.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северной стороны села - Малокызылбаево – Алегазово, с северо - запада - Большекызылбаево – Алегазово, с северо – востока - Ай – Алегазово, с запада – Мелекасово – Алегазово, с юга – Алегазово – Буртаковка – Октябрьск.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Ай и ее притоков, с востока территория ограничена лесным массивом, с юга территория ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Деревня Буртаковка расположена в 4 км южнее административного центра сельского поселения с.Алегазово. Население – 255 человек.

По восточной окраине деревни проходит дорога местного значения, соединяющая деревню с административным центром села. Территория деревни ограничена с южной стороны водоохранной зоной от р.Бартуковка, с восточной стороны деревня ограничена санитарно-защитной зоной от зернотока, с северной стороны лесным массивом.

Деревня Октябрьск расположена в 15 км южнее административного центра сельского поселения с.Алегазово. Население – 472 человека.

По восточной окраине деревни проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с центром сельского поселения. Территория деревни ограничена водоохраной зоной от реки Дуло. С северо - западной стороны территория ограничена лесным массивом. С северной, с центральной и с южной части деревня ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Деревня Мелекасово расположена в 9 км восточнее административного центра сельского поселения с.Алегазово. Население – 262 человека.

С западной стороны деревни проходит автодорога межмуниципального значения  Метели - Тастуба.

С юго-восточной части деревни проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с административным центром села.

С северо - западной стороны проходит автодорога местного значения Бургаджино - Мелекасово.

По западной окраине деревни протекает р.Мелекас, территория ограничена от нее водоохраной зоной. С восточной стороны деревни территория ограничена санитарно-защитной зоной от зернотока.

Деревня Большекызылбаево расположена в 5 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Алегазово. Население – 438 человек.

С южной части деревни проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с административным центром села.

С восточной стороны деревни проходит автодорога местного значения Сосновка - Большекызылбаево.

С севера на восток вдоль окраины населенного пункта протекает р.Ай и территория ограничена водоохраной зоной. С юго - восточной стороны территория ограничена санитарно-защитной зоной от МТФ, а с южной стороны от зернотока.

Деревня Бургаджино расположена в 13 км восточнее административного центра сельского поселения с.Алегазово. Население – 232 человека.

С юго-восточной части деревни проходит автодорога местного значения Бургаджино-Мелекасово.

Территория деревни ограничена с восточной стороны водоохранной зоной от р.Мелекас и с запада на восток р. Улыкуль. С восточной стороны деревня ограничена лесным массивом.

Деревня Сосновка расположена в 6 км севернее административного центра сельского поселения с.Алегазово. Население – 28 человек.

С южной части деревни проходит автодорога местного значения Сосновка - Большекызылбаево.

С севера, в 1 км от границ населенного пункта, территория ограничена санитарно-защитной зоной от КРС, а с севера на восток территория ограничена лесным массивом.

Деревня Ай расположена в 6 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Алегазово. Население – 28 человек.

С южной части деревни проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с административным центром села.

По северной окраине деревни протекает р.Ай, ограниченная водоохраной зоной. С восточной стороны деревни территория ограничена санитарно-защитной зоной от СТФ, с южной стороны деревня ограничена лесным массивом.

Деревня Малокызылбаево расположена в 2 км севернее административного центра сельского поселения с.Алегазово. Население – 28 человек.

С южной части деревни проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с административным центром села.

Территория деревни ограничена водоохранными  зонами - с западной стороны от озера Улукуль, с восточной окраины  от р.Ай.

ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Алегазовский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 3223 человека. За период 2002-2013 гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 188 человек или на 2,8  %.

Динамика населения сельского поселения Алегазовский сельсовет

табл. № 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Алегазово | 1323 | 1397 | +74 / +2,7 | 487 |
| 2 | д. Буртаковка | 289 | 255 | -34 / -6,3 | 84 |
| 3 | д. Октябрьск | 580 | 472 | -109 /- 10,4 | 158 |
| 4 | д. Мелекасово | 274 | 262 | -13 /-2,4 | 106 |
| 5 | д. Большекызылбаево | 508 | 438 | -70 /-7,4 | 169 |
| 6 | д. Бургаджино | 260 | 232 | -28 /-5,7 | 93 |
| 7 | д. Сосновка | 47 | 28 | -19 /-25,3 | 15 |
| 8 | д. Ай | 50 | 44 | -6 /-6,4 | 15 |
| 9 | д. Малокызылбаево | 80 | 95 | +15 /+8,6 | 34 |
|  | Итого | 3411 | 3223 | -188 /-2,8 | 1161 |

Общее количество семей  в сельсовете – 1161, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,0 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Алегазовский сельсовет

табл. № 13

| Возрастные группы (чел.) | с.Алега-зово | д.Бурта- ковка | д.Октяб-рьск | д.Меле-касово | д.Боль-шекызылбаево | д.Бурга-джино | д.Сос- новка | д.Ай | д.Малокызылбаево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 115 | 19 | 46 | 15 | 25 | 11 | - | 4 | 10 |
| От 7 до 16 лет | 162 | 27 | 52 | 25 | 49 | 17 | 9 | 4 | 11 |
| Старше 55 лет женщин | 244 | 44 | 75 | 56 | 81 | 43 | 6 | 6 | 7 |
| Старше 60 лет мужчин | 109 | 13 | 22 | 20 | 47 | 26 | 3 | 2 | 5 |
| 16-55 лет женщин | 367 | 69 | 131 | 67 | 113 | 59 | 5 | 15 | 34 |
| 16-60 лет мужчин | 400 | 83 | 146 | 79 | 123 | 76 | 5 | 13 | 28 |
| Всего населения в с.п. | 1397 | 255 | 472 | 262 | 438 | 232 | 28 | 44 | 95 |

табл. № 14

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с.Алегазово | 1397 | 767 | 277 | 353 |
| 2 | д.Буртаковка | 255 | 152 | 46 | 57 |
| 3 | д.Октябрьск | 472 | 277 | 98 | 97 |
| 4 | д.Мелекасово | 262 | 146 | 40 | 76 |
| 5 | д.Большекызылбаево | 438 | 236 | 74 | 128 |
| 6 | д.Бургаджино | 232 | 135 | 28 | 69 |
| 7 | д.Сосновка | 28 | 10 | 9 | 9 |
| 8 | д.Ай | 44 | 28 | 8 | 8 |
| 9 | д.Малокызылбаево | 95 | 62 | 21 | 12 |
|  | Итого: | 3223/100% | 1813/56% | 601/19% | 809/25% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Алегазовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл. № 15

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 3223 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1813 | 56,3 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 243 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 2056 | 63,8 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Алегазовский сельсовет расположена в восточной части административного района и обладает значительным рекреационным потенциалом.

Удаленность от основных промышленных центров республики, отсутствие на территории традиционных отраслей экономики, кроме лесной и деревообрабатывающей, являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: лицензионная спортивная охота, так как охотничьи угодья распространены практически по всей территории района, экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма, как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристских центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Алегазовский сельсовет протекают реки:  Ай, Мелекас. Их долины традиционно служат для рекреационных целей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# ГЛАВА V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

# ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Алегазовский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Алегазовский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Алегазовский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Алегазовский сельсовет

по категориям земель

табл. № 16

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Алегазовский сельсовет в административных границах | га | 22529,6 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 5160,7 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 423,2 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 15857,7 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 64,0 |
| 5 | Земель транспорта | га | 27,2 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 975,4 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 345,7 |
|  | общественно-деловых зон | га | 14,72 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 42,8 |
|  | рекреационных зон | га | 519,58 |
|  | земель водного фонда | га | 38,6 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 21,4 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. № 17

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с.Алегазово | 265,7 | 119 | 8,4 | 9,4 | 7,1 | 114,9 | 0,9 | 6,0 |
| 2 | д.Буртаковка | 76,7 | 27,9 | 0,3 | 5,2 | 1,9 | 40,8 | - | 0,6 |
| 3 | д.Октябрьск | 86,0 | 36,5 | 2,7 | 7,7 | 2,7 | 36,3 | - | 0,1 |
| 4 | д.Мелекасово | 89,0 | 34,2 | 1,3 | 0,3 | 1,9 | 47,9 | - | 3,4 |
| 5 | д.Большекызылбаево | 285,5 | 58,2 | 1,2 | - | 2,6 | 193,9 | 13,1 | 16,5 |
| 6 | д.Бургаджино | 83,4 | 37,4 | 0,8 | - | 1,0 | 42,6 | - | 1,6 |
| 7 | д.Сосновка | 22,3 | 10,4 | - | 1,5 | 0,4 | 10 | - | - |
| 8 | д.Ай | 24,2 | 6,1 | - | - | 0,3 | 14,7 | - | 3,1 |
| 9 | д.Малокызылбаево | 42,6 | 16,0 | 0,02 | - | 0,8 | 18,48 | - | 7,3 |
|  | Итого: | 975,4 (100%) | 345,7 (35,4%) | 14,72 (1,5%) | 24,1 (2,5%) | 18,7 (1,9 %) | 519,58 (53,3 %) | 14,0 (1,4 %) | 38,6 (3,9%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Алегазовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 3223 человека.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2013г.

табл. № 18

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Алегазово | 11685,52 | 10200,92 | 21886,44 |
| 2 | д.Буртаковка | 2295,42 | 1496,9 | 3792,32 |
| 3 | д.Октябрьск | 2808,29 | 8082,50 | 10890,79 |
| 4 | д.Мелекасово | 3073,16 | 566,00 | 3639,16 |
| 5 | д.Большекызылбаево | 1194,34 | 283,40 | 1477,74 |
| 6 | д.Бургаджино | 3441,26 | - | 3441,26 |
| 7 | д.Сосновка | 725,25 | - | 725,25 |
| 8 | д.Ай | 589,40 | 156,00 | 745,40 |
| 9 | д.Малокызылбаево | 1135,38 | - | 1135,38 |
|  | Итого: | 26948,02 | 20785,72 | 47733,74 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 14,8 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 14,8 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения Алегазовский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Алегазово:

- средняя школа на 300 учащихся, со спортивными площадками на 0,5 га;

- детский сад на 70 мест;

- сельский клуб на 140 мест, в составе которой: библиотека на 0,302 тыс.книг, спортивный зал площадью 519,6 м2;

- администрация сельского поселения;

- почта;

- мечеть;

- отделение банка на 9 опер.мест;

- больница на 5 коек, в составе которой: аптека на 22 м2, стационар, 1 автомобиль скорой медицинской помощи;

- 8 магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью 378 м2;

д.Буртаковка:

- сельский клуб на 50 мест, в составе которой: библиотека на 0,056  тыс.книг, ФАП;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 36 м2;

д.Октябрьск:

- средняя школа на 70 учащихся, со спортивными площадками на 0,5 га;

- сельский клуб на 100 мест, в составе которой, библиотека на 0,089 тыс.книг;

- почта, отделение связи;

- ФАП;

- 2 магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 44 м2.

д.Мелекасово:

- средняя школа на 192 учащихся, в составе которой: детский сад на 20 мест, спортивные площадки на 0,5 га;

- сельский клуб на 60 мест, в составе которой библиотека на 0,058 тыс.книг;

- ФАП;

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 16 м2.

д.Большекызылбаево:

- начальная школа на 30 учащихся, в составе которой - детский сад на 20 мест;

- администрация;

- сельский клуб на 100 мест, в составе которой библиотека на 0,101 тыс.книг;

- мечеть;

- ФАП;

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 52 м2;

д.Бургаджино:

- мечеть;

- сельский клуб на 30 мест;

- ФАП;

- 3 магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 44 м2.

д.Сосновка:

- объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

д.Ай:

- объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

д.Малокызылбаево:

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 9 м2.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Алегазово размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В деревнях: Буртаковка, Октябрьск, Мелекасово, Большекызылбаево, Бургаджино, Сосновка, Ай, Малокызылбаево размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 3223 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 19

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 3223 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 106 | 110 | 104 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 464 | 592 | 128 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 258 | 519,6 | 201 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 741 | 480 | 65 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 194 | 0 | 0 |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 19 / 16 | 0,7 /- | 4 /- |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 967 | 579 | 60 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 129 | 0 | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 3 | 2 | 67 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 9 | 1 | 11 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 9 | 5 | 56 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 2 | 1 | 50 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,8 | 21,4 | 2675 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 2,3 | 1,5 | 65 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Алегазовский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

ГЛАВА VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами межмуниципального и местного значения. Основной транспортной сетью, проходящей по территории сельского поселения Алегазовский сельсовет, является автодорога местного значения: Октябрьск-Буртаковка-Алегазово.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Мечетлинское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 20

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего в границ сельсовета | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Межмуниципального значения |
| 1 | Алегазово- а/д регионального значения Месягутово-Ачит | IV | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 2 | Метели-Тастуба | IV | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| Местного значения |
| 3 | Малокызылбаево-Алегазово | V | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
| 4 | Большекызылбаево-Алегазово | V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - | - |
| 5 | Ай-Алегазово | V | 2,7 | - | - | - | 2,7 |
| 6 | Алегазово-Мелекасово | V | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - |
| 7 | Октябрьск-Буртаковка-Алегазово | V | 7,9 | 7,9 | 7,9 | - | - |
| 8 | Бургаджино-Мелекасово | V | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - | - |
| 9 | Сосновка-Большекызылбаево | V | 0,7 | - | - | - | 0,7 |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Алегазовский сельсовет

табл. № 21

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Алегазово | 11,8 | 7,1 |
| д.Буртаковка | 3,2 | 1,9 |
| д.Октябрьск | 4,5 | 2,7 |
| д.Мелекасово | 3,2 | 1,9 |
| д.Большекызылбаево | 4,3 | 2,6 |
| д.Бургаджино | 1,7 | 1,0 |
| д.Сосновка | 0,6 | 0,4 |
| д.Ай | 0,5 | 0,3 |
| д.Малокызылбаево | 1,3 | 0,8 |
| ВСЕГО | 31,1 | 18,7 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Алегазовский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Алегазовском сельсовете осуществляется ГУП АТП «Башавтотранс» и частными предпринимателями. На территории сельского поселения Алегазовский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту: Большекызылбаево - Алегазово - Большеустьикинское 3 раза в день, Сальевка - Бургаджино – Мелекасово -  Алегазово - Большеустьикинское 4 раза в день, Большеустьикинское - Алегазово 3 раза в день, Октябрьск – Буртаковка - Алегазово – Большеустьикинское 2 раза в день.

Автобусные остановки в с.Алегазово располагаются по адресу: Советская 12 и чуть выше на пересечении улиц Советская и Айская.

Автобусная остановка в д.Буртаковка располагается по ул.Мостовая ,возле клуба.

Автобусная остановка в д.Октябрьск располагается по ул.Мира, напротив ФАП.

Автобусная остановка в д.Мелекасово располагается по ул.Мира, на выезде.

Автобусная остановка в д.Большекызылбаево располагается по ул. Революционная , напротив клуба.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Алегазовский сельсовет на 2013 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

304 – легковых автомобиля;

18 – грузовых автомобилей;

23 – тракторов;

25 – мотоциклов;

2 – автобуса.

Существующий уровень автомобилизации 115 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Ближайшие АЗС, расположенные на территории Мечетлинского района, находятся в д.Сальзегутово.

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станциях техобслуживания в с. Большеустьикинское.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Красноуфимск – в 91 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 25890. Принадлежность: Ижевское отделение Горьковской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

ГЛАВА VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Мечетлинский район и, в частности, сельское поселение Алегазовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в Алегазовском сельсовете  частично имеется во всех населенных пунктах, кроме д.Малокызылбаево и д. Бургаджино.

Водоснабжение в с.Алегазово осуществляется подземными водами из водозаборов, расположенных в юго-западной и юго-восточной части населенного пункта. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода. Протяженность сетей 13,7 км по ул. Советская, ул.Садовая, ул.Первомайская, ул.Октябрьская, ул.Спортивная, ул.Больничная, ул.Молодежная, ул.Пионерская, ул.Кооперативная, ул.Трактовая, ул.Новая, ул.Строительная, ул.Айская, ул.Кузнечная, ул.Набережная, ул.Социалистическая.

Водоснабжение в д.Буртаковка осуществляется подземными водами из водозабора, расположенного в северо-западной части населенного пункта. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода. Протяженность сетей 0,7 км по ул.Молодежная и частично по ул.Мостовая. Остальные  существующие водозаборные скважины используются для технических нужд.

Водоснабжение в д.Октябрьск осуществляется подземными водами из водозабора, расположенного в северной части населенного пункта. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода. Протяженность сетей 3,4 км по ул.Степная, ул.Молодежная, л.Садовая, ул.Библиотечная, ул.Советская, ул.Пионерская, ул.Мира, ул.Центральная - частично, ул.Юбилейная. Остальные  существующие водозаборные скважины используются для технических нужд.

Водоснабжение в д.Мелекасово осуществляется подземными водами из водозабора, расположенного в северной части населенного пункта. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода. Протяженность сетей 2,8 км по ул.Советская, ул.Мира, ул.Революционная.

Водоснабжение в д.Большекызылбаево осуществляется по одной улице Красноармейская – частично. Водозабор расположен в северо-восточной части населенного пункта. Протяженность сетей 0,5 км.

Водоснабжение в д.Сосновка осуществляется подземными водами из водозабора, расположенного в юго-восточной части населенного пункта. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода. Протяженность сетей 0,8 км по ул.Сосновка.

Водоснабжение в д.Ай осуществляется подземными водами из водозабора, расположенного в юго-западной части, в 300м, от границ населенного пункта. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода. Протяженность сетей 0,7 км по одной существующей улице.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Алегазовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Алегазовский сельсовет осуществляется от ГРС с.Большеустьикинское.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (11 объектов):

- ГРП и ШРП (2 и 1 объект) в с.Алегазово;

- ГРП в д.Буртаковка;

- ШРП в д.Октябрьск;

- ГРП в д.Мелекасово;

- ГРП в д.Большекызылбаево;

- ШРП в д.Бургаджино;

- ШРП в д.Сосновка;

- ШРП в д.Ай;

- ШРП в д.Малокызылбаево.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение общественных зданий, промышленных объектов и индивидуальной застройки - печное, электрическое, газовое (от индивидуальных котельных).

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Алегазовский сельсовет осуществляется по ВЛ 35/10 Кв. Распределение  электроэнергии происходит от электроподстанций, расположенных в с.Алегазово - «Алегазово» мощностью 2,5 мВА и в д.Октябрьск - «ОПХ» , мощностью 2,5 мВА.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах - 44:

в с. Алегазово - 15,

в д. Буртаковка - 4,

в д. Октябрьск - 9,

в д. Мелекасово - 5,

в д. Большекызылбаево - 6,

в д. Бургаджино – 2,

в д. Сосновка – 1,

в д. Ай- 1,

в д. Малокызылбаево- 1.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивает Мечетлинский РЭС ПО СВЭС ООО «Башкирэнерго».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Алегазовский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 580 абонентов производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Большеустьикинское.

ГЛАВА VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Алегазовский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникших свалок на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет нет.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Алегазовский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

По данным администрации СП Алегазовский сельсовет на территории не имеется зарегистрированных скотомогильников.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Алегазовский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Алегазовский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

ГЛАВА IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Алегазовский сельсовет расположены в водоохранной зоне рек: Ай, Мелекас, Улыкуль, Бартуковка, Дуло, притоки реки Ай, оз.Улукуль. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

ГЛАВА Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Алегазовский сельсовет расположены 8 действующих кладбищ и 1 недействующее общей площадью 21,4 га.

В с.Алегазово расположено 3 кладбища, общей площадью 2,6 га.

В границах населенного пункта расположено одно недействующее кладбище, общей площадью 0,9 га. Другие, два действующих кладбища, расположены за границами населенного пункта: в юго-западном направлении, в  800м, площадью – 0,7 га и в юго – восточном направлении, в 300 м, площадью – 1,0 га.

В д.Буртаковка действующих кладбищ не имеется.

В д.Октябрьск действующее кладбище площадью 0,8 га расположено в 500 метрах  от границ населенного пункта, в восточном направлении.

В д.Мелекасово действующее кладбище площадью 2,0 га расположено возле границы населенного пункта, в юго-восточной части.

В д.Большекызылбаево действующее кладбище площадью 13,1 га расположено  в южной части населенного пункта.

В д.Бургаджино действующие кладбище площадью 1,0 га расположено в южной части возле населенного пункта, рядом с границей деревни.

В д.Сосновка действующее кладбище площадью 0,7 га расположено в 350 метрах от границ населенного пункта, в северо - западном направлении.

В д.Ай действующих кладбищ не имеется.

В д.Малокызылбаево действующее кладбище площадью 1,2 га расположено в 50 метрах от границ населенного пункта, в юго - западном направлении.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в с.Алегазово: 100% - в границах населенного пункта,60% - юго-западнее, 45%-юго-восточнее; д.Октябрьск - 50%, д.Мелекасово - 40%, д.Большекызылбаево – 50%, в д.Бургаджино - 40%, д.Сосновка - 40%, д.Малокызылбаево - 60%.

ГЛАВА ХI. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Мечетлинского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2011 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Абдуллинский сельсовет - городу Благовещенск.

В 2011 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 5,6 тыс. тонн. Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2011 год составило 0,162 тонны на 1 человека.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Экологическая оценка водных объектов

Данные по загрязнению поверхностных вод приводится по материалами государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды республики Башкортостан», Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по РБ Министерства природных ресурсов РФ за 2002 год.

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2011 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам.

Река Ай – крупный левобережный приток р.Уфа, берущий начало в горно-лесной зоне Южного Урала на территории Челябинской области. На качество воды в реке оказывает влияние транзит загрязняющих веществ из Челябинской области. В отчетном году качество несколько ухудшилось по УКИЗВ до 3,69 и коэффициенту комплексности загрязненности до 32%, но качество воды по-прежнему относилось к 3-му классу разряда «б» («очень загрязненная»).

Загрязненность органическими веществами (ХПК) и азотом нитритным возросла по среднему уровню до 2 ПДК, по максимальному до 3 и 6 ПДК, по повторяемости случаев превышения ПДК до 83% и 33% соответственно. Снизилась среднегодовая концентрация соединений железа и меди до 3 и 1 ПДК, максимальная до 5 и 4 ПДК, с повторяемостью случаев превышения нормативов в 83% и 50% проб соответственно. Также снизилась загрязненность нефтепродуктами по средним значениям до 4 ПДК, по максимальным до 4 ПДК, вместе с тем нарушения нормативов фиксировали во всех пробах. По-прежнему по азоту аммонийному превышения до 2 ПДК обнаруживали в 33% проб. Ниже нормы наблюдались концентрации по хлоридам, сульфатам, азоту нитратному, соединениям никеля и цинка.

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:

-сбросы неочищенных бытовых и промышленных сточных вод и животноводческих комплексов;

-сбросы неочищенных дренажных дождевых вод с территорий населенных пунктов и предприятий;

-неорганизованные свалки твердых бытовых отходов;

-распашка, строительство в водоохранных зонах рек;

-нарушения технологии процессов добычи и эксплуатации минерально-сырьевых ресурсов.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Существующие прибрежные полосы рек и водохранилищ на территории сельского поселения не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях населенных пунктов, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Загрязнение подземных вод

Под загрязнением подземных вод понимаются изменения качества воды, вызванные хозяйственной деятельностью человека, причем загрязнение может проявляться как в увеличении содержания типичных компонентов природных вод (сульфатов, хлоридов кальция и железа), так и в появлении несвойственных им компонентов (ДДТ, ПАВ, нефтепродукты и др.)

Источниками подземных вод служат:

-сточные воды и отходы промышленных предприятий;

-хозяйственно-бытовые стоки и отходы (отсутствует канализация и очистные сооружения, не организованы свалки ТБО);

-сельскохозяйственное производство (применение удобрений и ядохимикатов без соблюдения агротехнических норм, хранение их в неприспособленных помещениях, стоки и отходы животноводческих комплексов). В районе животноводческие хозяйства не имеют типовых навозохранилищ и жижесборников.

-разведка и добыча полезных ископаемых;

-инфильтрация загрязненных атмосферных осадков;

-нарушение правил эксплуатации водозаборов;

-несвоевременная или некачественная ликвидация аварийных или выполнивших свое назначение скважин;

-загрязнение поверхностных водоемов.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Мечетлинский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории Мечетлинского района не представлены.

Все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения Алегазовский сельсовет относится к северной лесостепной зоне Мечетлинского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове чернозема, темно-серых лесных и пойменных почв. Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень, камень – плитняк и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В Мечетлинском районе, и, в частности, на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет имеется одна санкционированная свалка (с паспортами спецобъекта), отвечающая санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Алегазовский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Алегазовский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Алегазовский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реку Урал; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Алегазовский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Алегазовский сельсовет.

Исходные данные для проектирования